tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.56.2017							       Radom, dnia 19.09.2017

Nr kanc. ...............

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lasera okulistycznego dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa  DZP.341.56.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny o poniższych parametrach: CHARAKTERYSTYKA LASERA Zastosowanie: koagulacja siatkówki, pan-retinal koagulacja, koagulacja plamki żółtej laserowanie wieloogniskowe 1 Typ lasera: optycznie pompowany półprzewodnikowy 2 Długość fali - 577 nm z opcja micro pulsów oraz możliwością laserowania wieloogniskowego. 3 Rodzaj pracy – fala ciągła, impulsowa, wieloogniskowa 4 Laser sterowany z pozycji dotykowego ekranu LCD o przekątnej 11,6 cala. 5 W opcji wieloogniskowej możliwość wyboru różnych kształtów obszarów laserowania z opcją obrotu każdego z paternów o 360 stopni. 6 Czas trwania impulsu 0,01 – 3,0 s 7 Czas przerwy między impulsami 0,01 - 3,0 s 8 Wielkość ogniska lasera regulowana w zakresie 50 – 1000 μm 9 Regulacja mocy promieniowania 50 mW – 2000 mW 10 Tryb MICRO-PULSE (wiązka ciągła lasera podzielona dla uzyskania ochrony termicznej tkanki). Co najmniej 10% cyklu pracy - czas trwania impulsu „Power ON-koagulacja” 200μs, czas przerwy “Power Off-stygnięcie tkanki” 1800μs) uzyskiwane od 0.01s~Continuous Wave 11 Promień celujący - dioda laserowa 12 Konsola lasera odłączana od lampy szczelinowej, dająca możliwość jej przeniesienia i pracy z endosondami na bloku operacyjnym 13 Bezprzewodowy footswitch, umożliwiający zdalne sterowanie laserem 14 Klasa bezpieczeństwa IV (4) LASER CELOWNICZY 15 Typ lasera: diodowy czerwony 16 Długość fali – 635 nm 17 Moc regulowana do 1 mW 18 Chłodzenie konwekcyjne powietrzem 19 Klasa bezpieczeństwa II (2) LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA 20 Lampa typu ZEISS 21 Laser zintegrowany z lampą szczelinową poprzez moduł płynnej regulacji ogniska, bez pośrednictwa attachmentu 22 Oświetlenie koaksacyjne – współogniskowo z optyką biomikroskopu 23 5 powiększeń. 24 Długość/szerokość szczeliny: 0-14mm 25 Filtry: bezczerwienny, kobaltowy, absorbujący ciepło 26 Lampa szczelinowa z wbudowanym mikromanipulatorem 27 Filtr bezpieczeństwa wbudowany na stałe w biomikroskop lampy szczelinowej 28 Stolik elektryczny asymetryczny z możliwością dostępu pacjentów na wózku inwalidzkim | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 2 | Dotyczy: Załącznika nr 5 do SIWZ Pytanie 1: dot. lp. 1 Czy Zamawiający dopuści laser fabrycznie nowy wyprodukowany 2016 roku? Pytanie 2: dot. lp. 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych w obszarze trabekulum poprzez oddziaływanie mikropulsami bez automatycznej rotacji o określony kąt po każdej ekspozycji? | Nie Tak |
| 3 | Dotyczy: Załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy Pytanie 3: dot. §11 ust. 3a Czy Zamawiający może dopisać, że bezpłatna naprawa będzie dokonana w ciągu 5 dni roboczych po pisemnym zgłoszeniu wady lub awarii w dni robocze w godzinach od 8°° do 16°°? | Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Paragraf 11 ust 3 a) otrzymuje brzmienie: a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie wady lub awarii dokonywane będzie faksem lub mailem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°. |

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12